ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист ведущий специалист | Лисова Т.В. Маркова С.Н. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана |
| 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |
|  | Муниципальное образование «Краснопартизанское сельское поселение» |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
|  | Населённый пункт п. Краснопартизанский |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта п. Краснопартизанский. М 1:5000 |
|  | Населённый пункт с. Заповедное |
| 5. | План современного использования территории населённого пункта с. Заповедное. М 1:5000 |
|  | Генеральный план. План развития территории. Основной чертёж |
|  | Муниципальное образование «Краснопартизанское сельское поселение». |
| 6. | Генеральный план развития муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 7. | Ситуационный план расположения Краснопартизанского сельского поселения на территории Ремонтненского района. М 1:100000 |
| 8. | Схема объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 9. | Схема газоснабжения муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 10. | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 11. | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 12. | Схема границ территорий муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 13. | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 14. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» М 1:25000 |
| 15. | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 16. | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:25000 |
| 17. | Схема размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Ремонтненского района. М 1:150000 |
|  | Населённый пункт п. Краснопартизанский |
| 18. | Генеральный план развития населённого пункта п. Краснопартизанский в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 19. | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта п. Краснопартизанский в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 20. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта п. Краснопартизанский в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 21. | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта п. Краснопартизанский М 1:5000 |
| 22. | Схема планируемых границ территорий населенного пункта п. Краснопартизанский в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. М 1:5000 |
|  | Населённый пункт с. Заповедное |
| 23. | Генеральный план развития населённого пункта с. Заповедное в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 24. | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Заповедное в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 25. | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта с. Заповедное в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 26. | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта с. Заповедное. М 1:5000 |
| 27. | Схема планируемых границ территорий населенного пункта с. Заповедное в составе муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. М 1:5000 |
| 28. | Схема границ территорий объектов культурного наследия муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение». М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Содержание.

1. Введение.	9

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение.	10

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	10

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	10

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Краснопартизанского сельского поселения.	10

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	12

4. Стратегические направления градостроительного развития Краснопартизанского  сельского поселения	12

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	12

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	13

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	13

4.2.2. Земли населенных пунктов	14

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	15

4.2.4. Земли особо охраняемых территорий	15

4.2.5. Земли лесного фонда.	15

4.2.6. Земли водного фонда	15

5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	15

5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	19

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	20

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	21

8. Зона производственных предприятий.	23

9. Зона рекреационного назначения.	24

10. Зоны особо охраняемых территорий.	26

11. Зоны и объекты специального использования.	26

11.1. Территория кладбищ.	26

11.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории	26

12. Баланс территории муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области.	26

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	28

13.1. Транспортная инфраструктура.	28

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	28

13.1.2.Поселковый транспорт.	28

13.1.3.Улично-дорожная сеть	29

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	30

14.1. Водоснабжение и водоотведение	30

14.2. Теплоснабжение.	31

14.3. Газоснабжение.	32

14.4. Электроснабжение.	34

14.5. Сети связи.	34

14.6. Инженерная подготовка территории.	35

15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	37

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	37

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	37

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	37

17.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	38

17.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	38

17.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	38

17.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	39

18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	40

18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	40

18.2. Мероприятия по ЧС природного характера.	41

18.2.1. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	41

18.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	42

18.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	42

Заключение	48

# 1. Введение.

Настоящая работа выполнена в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г., заключенном между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» Ремонтненского района, Ростовской области.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования «Краснопартизанское  сельское поселение» должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенного пункта;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Цель работы – подготовка генерального плана муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» в соответствии с федеральным и окружным законодательством в области градостроительной деятельности.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана. План реализации генерального плана является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение.

Муниципальное образование Краснопартизанское сельское поселение — является поселением, которое расположено на территории Ремонтненского района Ростовской области. Краснопартизанское сельское поселение является одним из десяти сельских поселений Ремонтненского района. Поселение состоит из двух населенных пунктов – поселка Краснопартизанский , села Заповедное  и прилегающих к ним территорий.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в селе. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

# 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Краснопартизанского сельского поселения.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Краснопартизанского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

1. Создание межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Краснопартизанского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

2. Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

В настоящее время весьма незначительную роль  для развития экономики Краснопартизанского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. С учетом этого необходимо планировать развитие малого и среднего бизнеса:

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристическо–рекреационной отрасли, спортивного, рыболовного  и познавательного туризма (в рамках разрешенного законом), индустрии гостеприимства и народных промыслов, с учетом наличия на территории поселения уникального объекта -  Государственного природного биосферного  заповедника «Ростовский».

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

Проектом предлагается:

1.Обустройство населенных пунктов Краснопартизанского сельского поселения с созданием современных условий для проживания для населения населенных пунктов (п. Краснопартизанский  и с.Заповедное) поселения.

2. Создание экологически безопасных  ферм и ландшафтного земледелия, позволяющих обеспечить устойчивое экономическое развитие поселения.

К приоритетным частным инвестиционным проектам относятся следующие:

1.Строительство коттеджных поселков современного типа.

2.Расширение действующих сельско-хозяйственных предприятий и фермерских хозяйств с внедрением современных технологий животноводства и растеневодства.

3. Развитие сферы малого и среднего бизнеса для активизации деятельности в производстве и создании современных условий жизни на территории поселения.

# 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Краснопартизанское сельское  поселение на 01.01.2009 года составила 1003 человека. По статистическим данным начиная с 2004 года отмечена устойчивая тенденция к уменьшению численности населения проживающего на территории поселения (с 1167 до 1103 человек).  Отмечена и  стойкая убыль населения за счет миграции (20-25 человек в год).

Численность населения поселения на расчетный срок незначительно увеличится.

Прогноз численности населения Краснопартизанского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2008-2015 | 22 | 25 | -3 | 1025 |
| 2015-2029 | 44 | 51 | -7 | 1069 |

Распределение населения по населенным пунктам Краснопартизанского сельского поселения на расчетный период приведено ниже:

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Краснопартизанский | 913 | 933 | 973 |
| Село Заповедное | 90 | 92 | 96 |
| Всего по поселению | 1003 | 1025 | 1069 |

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Краснопартизанского  сельского поселения

# 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Краснопартизанского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Краснопартизанскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Краснопартизанского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Краснопартизанского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Краснопартизанского сельского поселения и его населенного пункта.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования  Краснопартизанское сельское поселение, границы населенных пунктов села Краснопартизанский и села Заповедное, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Краснопартизанское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Краснопартизанский. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Краснопартизанское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 13 и 14 к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселения» остается неизменной.

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» находится два населенных пункта – поселок Краснопартизанский и село Заповедное.

Границы населенных пунктов поселения  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Проектом предлагается незначительно изменить границу поселка  Краснопартизанский для сохранения целостности земельных участков.

Незначительное уменьшение территории поселка Краснопартизанский предлагается произвести за счет перевода земель населенных пунктов в земли сельскохозяйственного назначения для сохранения целостности земельных участков.

# 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель муниципального образования «Краснопартизанское  сельское поселение» в административных границах составляет 33877  га.  Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом и практически остается неизменным на весь расчетный срок. На рассматриваемый период на 0,3 га увеличатся земли сельскохозяйственного назначения за счет земель населенных пунктов.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 31820,1 | 31820,4 |
| 2. Земли населенных пунктов | 138,9 | 138,6 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 1 | 1 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 1113 | 1113 |
| 5. Земли лесного фонда | 57 | 57 |
| 6. Земли водного фонда | 747 | 747 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 33877 | 33877 |

# 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно п. 1 ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении составляет 31820,1 га, что составляет 93,93% от общей площади сельского поселения.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается:

- перевод 0,26 га земель из земель населенных пунктов  (кадастровый номер участка 61:32:600007:7518) земли сельскохозяйственного назначения (участок  на юго-западной окраине поселка). Перевод этого участка из земель населенного пункта планируется  для сохранения целостности земельных участков.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит  31820,4 га.

# 4.2.2. Земли населенных пунктов

В соответствии с п. 32 приложения «Реестр административно-территориальных образований, административно-территориальных единиц и населенных пунктов Ростовской области» к Областному закону «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области» № 340-ЗС от 25 июля 2005 года в состав муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» входит два населенных пункта - поселок Краснопартизанский (центр) и село Заповедное.

Общая площадь земель населенных пунктов  на территории муниципального образования «Краснопартизанское  сельское поселение» составляет 138,9 га, что составляет 0,41 % от общей площади сельского поселения.

Границы населенных пунктов  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Перераспределение земель населенных пунктов

На территории Муниципального образования «Краснопартизанское  сельское поселение» находится два населенных пункта – поселок Краснопартизанский и село Заповедное, которые располагается на территории в 138,9  га.

Территория земель населенных пунктов незначительно уменьшится на 0,26 га (до 138,6 га), за счет перевода участка земли (кадастровый номер 61:32:600007:7518) в земли сельскохозяйственного назначения (участок на юго-западной окраине поселка). Перевод этого участка из земель населенного пункта планируется  для сохранения целостности земельных участков.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов поселения – села Краснопартизанский и села Заповедное  разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Краснопартизанского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Муниципального образования Краснопартизанское  сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Поселок Краснопартизанский | 126,7 | 126,4 |
| Село Заповедное | 12,2 | 12,2 |
| Всего | 138,9 | 138,6 |

# 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Земли промышленного назначения составляют 1 га и их территория остается неизменной.

# 4.2.4. Земли особо охраняемых территорий

Согласно п. 1 ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты (…) полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

К  землям особо охраняемых природных территорий в МО «Краснопартизанское  сельское поселение» относятся: Земли государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» (Постановление Правительства Российской Федерации  №1292 от 27.12.1995 года «Об учреждении в Ростовской области  государственного природного заповедника «Ростовский» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации»).  Заповедник расположен в юго-восточной части Ростовской области и состоит из 4 обособленных участков, находящихся в Орловском и Ремонтненском районах: Островной, Стариковский, Краснопартизанский и Цаган-Хаг.

В поселении имеется 1113 га земель отнесенных к категории особо охраняемых и они не изменятся на расчетный срок.

# 4.2.5. Земли лесного фонда.

Статья 6. Лесного кодекса РФ -  «Земли, на которых располагаются леса:

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

Земли лесного фонда на расчетный срок сохранятся неизменными и составят 57 га.

# 4.2.6. Земли водного фонда

Границы водного фонда построены на основании предоставленного картматериала и земли водного фонда составляют 747 га. Площадь земель этой категории останется неизменной.

# 5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация села характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов села, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Развитие планировочной структуры поселка  Краснопартизанский

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей села.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой поселка, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

Жилая застройка решается укрупненными жилыми образованиями, ограниченными поселковыми улицами, по которым осуществляется основное транспортное движение. Проектируемая уличная сеть дифференцируется по своему функциональному назначению для упорядочения пешеходного и транспортного движения.

Предусматривается  размещение 6 кварталов индивидуальной жилой застройки в разных частях поселка, как в границах  существующей территории населенного пункта, так и на вновь включаемых в территорию населенного пункта землях (рис.5.1.):

- квартал 1 ИЖС (площадь 7,292 га)  предусматривается разместить в юго-западной части поселка;

- квартал 2 ИЖС (площадь 1,907 га) размещается  ближе к центральной части поселка;

- кварталы 3 и 4 ИЖС  (площадь 1,365 и 4,282 га)  размещаются вдоль северо-западной границы поселка вдоль берега балки;

- квартал 5 ИЖС  (3,905 га) предусмотрено разместить к востоку  от северо-восточной части поселка;

- квартал 6 ИЖС  (4,864 га)  к юго-востоку от центральной части поселка.

Предлагается осуществить застройку всех новых кварталов ИЖС малоэтажными зданиями повышенной комфортности.

Транзитное и грузовое движения транспорта предусматривается за пределами жилой зоны, по производственной и объездной дорогам.

Жилая застройка, проектируемая индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками 0,10-0,15 га.

Размещение новых объектов общественно-деловой застройки предусматривается с учетом новых кварталов ИЖС. Так, спортивно-развлекательный комплекс (СРК) со спортивным залом, спортплощадкой и кафе (квартал 1 ОД) предусматривается разместить между кварталами 1, 2 и 6 ИЖС. При этом учтено, что СРК будет находиться в непосредственной близости от существующего общественно-делового центра и основной существующей  жилой застройки. Торговый центр предусмотрено разместить в центральной части поселка (квартал 3 ОД).  Детское дошкольное учреждение планируется разместить на свободных территориях между улицами Центральная и Степная.

Коммунально-складская зона планируется  к юго-востоку от центральной части поселка между новыми кварталами 5 и 6  ИЖС. Здесь предусмотрено размещение комбината бытового обслуживания  с банно-оздоровительным комплексом и прачечной.

Улучшение экологической обстановки в поселке будет достигаться созданием парковой зоны в центральной части поселка (квартал 1, севернее улицы Степная), лесопарковой зоны (городские леса) вокруг квартала 1 коммунально-складской зоны и парка (квартал 1 парковой зоны)  в северо-западной части поселка (площадь 5,284 га) вдоль балки Чикалда.

Рисунок 5.1.  Схема развития  поселка Краснопартизанский  на расчетный срок.

Таблица 5.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОД |  |  |  |  |
| 1 | Спортивно-развлекательный комплекс (80 мест) со спортивным залом, спортивной площадкой (0,7 га), с кафе (на 20 человек) | 2,542 | 1,7 | 2 |
| 2 | Детское дошкольное учреждение на 40 мест | 0,234 | 0,8 | 1 |
| 3 | Торговый центр или объекты торговли с общей площадью торговых помещений 370 м2 и кафе на 20 мест | 0,323 | 0,5 | 1 |
|  |  | 3,099 | 3,86 |  |
| ИЖС |  |  |  |  |
| 1 | ИЖС | 7,29 | 4,05 | 2 |
| 2 | ИЖС | 1,91 | 1,06 | 1 |
| 3 | ИЖС | 1,37 | 0,76 | 1 |
| 4 | ИЖС | 4,28 | 2,38 | 1 |
| 5 | ИЖС | 3,91 | 2,17 | 2 |
| 6 | ИЖС | 4,86 | 2,70 | 2 |
| Всего |  | 23,62 | 13,11 |  |
| КС |  |  |  |  |
| 1 | Комбинат бытового обслуживания с банно-оздоровительным комплексом (10 мест) и прачечной (70 кг белья в смену). | 1,212 | 0,86 | 2 |
| Зеленые насаждения |  |  |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения | 1,106 |  | 1 |
| 2 | Зеленые насаждения | 1,929 |  | 2 |
| Всего |  | 3,035 |  |  |
| Парки |  |  |  |  |
| 1 | Парк | 5,284 |  | 1 |

Развитие планировочной структуры  села Заповедное.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки. Новое жилищное строительство предусматривается  на двух незастроенных в настоящее время участках (кварталы 1 и 2 площадью 0,842 и 1,081 га соответственно, расположенных в юго-западной части села. Кварталы  ИЖС предлагается застраивать  малоэтажными зданиями повышенной комфортности (коттеджного типа) с приусадебными участками 0,10-0,15 га (рис.5.2., таблица 5.2.).

Рис. 5.2.  Схема развития села Заповедное.

Таблица 5.2.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ИЖС, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС |  |  |  |  |
| 1 | ИЖС | 0,842 | 0,44 | 2 |
| 2 | ИЖС | 1,081 | 0,60 | 2 |
|  | всего | 1,923 | 1,04 |  |

# 5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории села

- историко-культурную и планировочную специфику села

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

-  Производственные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального использования;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Средняя жилищная обеспеченность по Краснопартизанскому  сельскому поселению 17,2 м2

Объем нового жилищного строительства  в Краснопартизанском сельском поселении на расчетный период составит 14,9 тысяч м2.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № П.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1069 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 32,1 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 17,2 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 17,2 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 14,9 |

Строительство предполагается вести малоэтажными домами повышенной комфортности с минимальными придомовыми участками.

Новое жилищное строительство разместится как на новых территориях – 14,3 тыс.м2, так и на реконструируемых – 0,6  тыс.м2.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № П.п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 39 | - | 39 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 126 | 320 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 13 | - | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 15 | - |  |  |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 20 | 13 | - |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 0,11 | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 15,0 | - | - | Аптеки имеются на территории ФАП |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2 | - | - |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 | - | - |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 | - | - |  |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 65 | - | - |  |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,6 | - | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 64,6 | - | - |  |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 7 | - | - |  |
| 3 | Клубы | мест | 86 | 50 | 36 |  |
| 4 | Кинотеатры | мест | 27 | - | - |  |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 10 | - | - |  |
| 6 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хран. место | 4,3 2 | 15,2 4 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,71 | - | 0,7 |  |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 64,1 | - | 200 | Строительство КСК |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 74,8 | - | - |  |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 27 | - | - |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10,8 | - | - |  |
| V Торговля и общественное питание |
| 1 | Торговые центры (смешанной торговли) | м2 торговой площади | 321 | 127 | 194 |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 107 | 142 | - |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 214 | - | 214 |  |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 32 | - | 32 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 43 | - | 43 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 | 1 | 4 |  |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 | - | 3 |  |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 43 | - |  | комбинат бытового обслуживания с банно-оздоровительным комплексом и прачечной. |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 21 | - |  |  |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 2,5 | - |  |  |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 |  |  |  |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 | - |  |  |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,5 |  |  |  |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект |  |  |  |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 1 | Отделения связи | объект | 0,13 | 1 | - |  |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | - |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект |  |  | - |  |

В рамках генерального плана запланировано строительство следующих  объектов культурно-бытового назначения:

-  детское дошкольное учреждение на 40 мест;

- спортивно-развлекательный комплекс со спортивным залом (80 мест), спортивной площадкой, с кафе на 20 мест;

- торговый центр или объекты торговли общей площадью 370 м2 и кафе на 20 мест;,

- комбинат бытового обслуживания с банно-оздоровительным комплексов и  прачечной.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

# 8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных зон существенно не изменится, зона коммунально-складской застройки увеличится за счет размещения на ее территории:

- предприятия по стирке белья (фабрика-прачечная)

- предприятия по химчистке

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

# 9. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных  территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории  поселения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»,  утвержденым приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.  Озелененные территории являются объектами  градостроительного нормирования и  представляются  в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории сельских поселений должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей, а зоны рекреационного назначения по населенным пунктам Краснопартизанского сельского поселения составляет 394 м2 (в том числе 88 м2 парков и зеленых насаждений) (п.Краснопартизанский) и 370 м2 для с. Заповедное на каждого жителя.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов, лесополос и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны особо охраняемых территорий.

К зонам особо охраняемых территорий относят зоны источников водоснабжения подробно рассмотренные в разделе водоснабжение, а также территории определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1995 года  №1292 «Об учреждении в Ростовской области государственного  природного заповедника  «Ростовский».

# 11. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона полигона ТБО.

На территории поселения имеется  один скотомогильник, который принадлежит ТОО «Краснопартизанское», данные о котором представлены ниже:

| № п/п | Наименование | Хозяйство | Пло- щадь, м2 | Дата захор. | Состояние | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный партизан | ТОО «Красно- партизанское» | 200 | 1980 | Действующая | 5147200 | 7821000 |

# 11.1. Территория кладбищ.

Проектом предусмотрено сохранение  существующего кладбища в поселке  Краснопартизанский,  которое находятся за территории поселения  и процент заполнения которого составляет 70 %. Площадь кладбища – 0,58 га (свободная территория составляет около 0,2 га) (кладбище в п. Краснопартизанское  располагается к юго-востоку от центральной части  поселка)

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельных  участков необходимых для захоронения составит  0,064  га, в том числе, для села Краснопартизанский -  0,05 га и для села Заповедное – 0,01  га. С учетом выше изложенного выделение дополнительных территорий для  увеличения площади кладбищ не предусмотрено.

# 11.2. Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории

В  Краснопартизанском сельском поселении имеются санкционированные свалки ТБО площадью  2 га. Степень заполнения свалок не превышает  – 35%.

Нормативное образование отходов по поселению составляет 1683 м3 в год (1532 м3/год по п. Краснопартизанский и 151 м3/год и  по с. Заповедное). Полигоны ТБО на расчетный срок должны  принять  до 33660 м3 твердых отходов, для размещения которых потребуется 1,68 га, в том числе, 0,15 га для села Заповедное и 1,53 га для поселка Краснопартизанский.

Учитывая техническое состояние свалок, предлагается ликвидировать и рекультивировать свалку у с.Заповедное и организовать единый для поселения полигон ТБО вблизи п. Краснопартизанский.

# 12. Баланс территории муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Краснопартизанского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Ремонтненского сельского поселения представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

Баланс территории Муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 31820,1 | 93,93 | 31820,4 | 93,93 |
| 2 | Земли лесного фонда | 57 | 0,17 | 57 | 0,17 |
| 3 | Земли водного фонда | 747 | 2,21 | 747 | 2,21 |
| 4 | Земли населенных пунктов | 138,9 | 0,41 | 138,6 | 0,41 |
| 5 | Земли промышленности | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1113 | 3,28 | 1113 | 3,28 |
|  | Итого площадь МО: | 33877 | 100 | 33877 | 100 |
| 1 | п. Краснопартизанский | 126,65 | 100 | 126,39 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 47,87 | 37,80 | 71,49 | 56,56 |
|  | - индивидуальная | 47,87 | 37,80 | 71,49 | 56,56 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 4,91 | 3,88 | 8,01 | 6,34 |
|  | - зона объектов здравоохранения | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,16 |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | - | - | - | - |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 66,35 | 52,39 | 38,39 | 30,37 |
|  | - парки | - | - | 5,28 | 4,18 |
|  | - зеленые насаждения | - | - | 3,31 | 2,62 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 6,40 | 5,05 | 6,40 | 5,06 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 6,40 | 5,05 | 6,40 | 5,06 |
| 1.6 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 1,12 | 0,88 | 2,1 | 1,66 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 1,09 | 0,86 | 2,07 | 1,64 |
| 2 | с. Заповедное | 12,23 | 100 | 12,23 | 100 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 6,36 | 52,00 | 8,26 | 67,54 |
|  | - индивидуальная | 6,36 | 52,00 | 8,26 | 67,54 |
| 2.2 | Территории занятые водными объектами | - |  | - |  |
| 2.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 5,45 | 44,56 | 3,55 | 29,03 |
|  | - парки | - | - | - | - |
|  | - зеленые насаждения | - | - | - | - |
| 2.4 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 0,42 | 3,43 | 0,42 | 3,43 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 0,42 | 3,43 | 0,42 | 3,43 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# 13.1. Транспортная инфраструктура.

# 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Краснопартизанском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Краснопартизанского сельского поселения, составляет:

- дорога межмуниципального  значения  (ММ 61-265  с. Кормовое - пос.  Тихий Лиман - пос.  Краснопартизанский)  – 10,8 км.

- дороги местного значения – 17,1  км.

# 13.1.2.Поселковый транспорт.

Учитывая размеры населенных пунктов поселения  -  поселка   Краснопартизанский  и села Заповедное организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами района муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости.

Намеченное увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 428 единиц, а на расчетный срок - 600 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по п.Краснопартизанский суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 2-3 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок (с учетом транспортного потока на автодороге ММ 61-265 межмуниципального значения  с. Кормовое - пос.  Тихий Лиман - пос.   Краснопартизанский  – 1 колонка. Необходимость АЗС обусловлена и фактом значительного удаления населенных пунктов поселения от других населенных пунктов Ремонтненского района, в которых имеются АЗС.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

# 13.1.3.Улично-дорожная сеть

Существующая в поселке  улично-дорожная сеть не претерпевает существенных изменений, Проектом предусмотрена только реконструкция улиц.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога  (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно параллельных направлений

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров.

Протяженность улично-дорожной сети в п. Краснопартизанский до  конца расчетного срока не изменится и  составит  12,26 км:

- главная улица –  0,93 км;

- основная улица в жилой застройке –  4,38 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 6,95  км.

Протяженность улично-дорожной сети с. Заповедное также не изменится и  к концу расчетного срока составит  0,71 км:

- основная улица в жилой застройке – 0,58 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 0,13 км;

# 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

# 14.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Краснопартизанского сельского поселения на расчётный период составляет: 253,48 м³/сут (см.табл.2.1.1.).

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее –  2х2,5+2х5 = 15 л/с (дом культуры на 100 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

п. Краснопартизанский

Для гарантированного водоснабжения поселка Краснопартизанский проектом предлагается дальнейшее развитие действующей кольцевой водопроводной сети Ø110 мм в соответствии с застройкой территории поселка и устройство еще одной водопроводной линии Ø160 мм от поселковой насосной станции до действующей водопроводной кольцевой сети, с подключением к ней действующих водонапорных башен.

На кольцевой сети рекомендуется устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, и в насосной станции на площадке водопроводных сооружений.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждой из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по их защите и определяются границы.

с. Заповедное

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Проектом предлагается развитие действующей водопроводной сети села, а для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки села предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, ёмкость каждого из  которых составляет 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение.

В соответствии с исх. №139 от 9 марта 2011 г. главы Краснопартизанского сельского поселения проектом предусматривается оборудование всех жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Краснопартизанский и с. Заповедное индивидуальными накопительными емкостями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. В данном случае проектом рекомендуется вывозить сточные воды на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой с. Ремонтное, производительность которых составит 2000 м3/сутки и в состав которых входит регулирующая емкость, предназначенная для равномерной загрузки сооружений.

Кроме того, проектом рекомендуется применение локальных очистных сооружений модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси»  не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

# 14.2. Теплоснабжение.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06  № 586-3С)

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

п.Краснопартизанский.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения проектируемых: спортивно-развлекательного комплекса, расположенного  в ОД-1, торгового центра расположенного в ОД-3, комбината бытового обслуживания, расположенного в КС-1, существующих ДК, библиотеки, магазинов, КБО, амбулатории  предлагаем предусмотреть автономные источники тепла у каждого потребителя непосредственно.

Для теплоснабжения проектируемого детского дошкольного учреждения, расположенного в ОД-2 предлагаем отдельно стоящую блочную модульную котельную АИТ №1, мощностью 0,055 МВт.

Для теплоснабжения существующей школы предлагаем отдельно стоящую блочную модульную котельную АИТ №2, мощностью 0,337 МВт

с. Заповедное

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения существующего ФАП предлагаем предусмотреть автономный источник тепла.

# 14.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых кварталов и существующей застройки являются перспективные сети газопроводов высокого давления до п.Краснопартизанский и села Заповедное.  На расчетный срок планируется 100% охват потребителей природным газом.

Источником газоснабжения является ответвление от магистрального газопровода «Комсомольский–Ики-Бурул-Элиста». Подключение межпоселкового газопровода к п.Краснопартизанский, предусматривается от газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром      (п. Октябрьский - ГРС Приютное на территории Республики Калмыкия).

Источником газоснабжения с.Заповедное предлагается перспективный газопровод высокого давления 2 категории от ПГРП в районе с. Подгорное Ремонтненского района (от ГРС «Ремонтное»).

В поселке Краснопартизанский проектируется 6 кварталов с 1-2 этажной жилой застройки (№ 1-6), общей численностью населения  441 человек и 4 квартала – застройка зданиями общественно-делового и коммунально-складского назначения. В соответствии с расчетными данными  предлагается предусмотреть 2 ГРП (ГРПШ) высокого давления  производительностью  по 436,2м3/ч, (пропускная  способность регулятора давления с учетом 20% - 523,0 м3/ч).

Расчетное среднее давление на входе в ГРПШ ≤ 0,6 МПа, на выходе – не более 3000 Па.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы высокого давления проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой. Сети низкого давления при рабочем проектировании  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

В селе Заповедное проектируется 2 квартала с 1-2 этажной жилой застройки  общей численностью населения 36 человек. В соответствии с расчетными данными  предлагается предусмотреть ГРП (ГРПШ) высокого  давления  производительностью 74,3 м3/ч. (пропускная способность регулятора давления с учетом 20% - 89,0 м3/ч).

Расчетное среднее давление на входе в ГРПШ ≤ 0,6 МПа, на выходе – не более 3000 Па.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы высокого давления проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки в проектируемых кварталах предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельностоящих на газовом топливе, установленных у каждого потребителя.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления  используется  электричество.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных  котлов  на газовом топливе со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел  со встроенным контуром горячего водоснабжения на газовом топливе.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности, работающие на газовом топливе. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предлагается произвести от газопровода среднего давления, котельных (АИТ) - от перспективных сетей газопроводов низкого давления. Газификацию  существующих котельных произвести после  их реконструкции и перевода котлов  на газовое топливо. Производительность ГРПШ принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия.

Сеть газопроводов предусматривается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

# 14.4. Электроснабжение.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых КТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 2,7 км, в том числе:

- п.Краснопартизанский – 2,1 км;

- с. Заповедное – 0,6 км.

Предусмотрен вынос ВЛ-10кВ из зоны застройки. Протяженность демонтируемых участков ВЛ-10 кВ составит 1,16 км.

2. Строительство 6 новых ТП в том числе:

- п.Краснопартизанский – 1шт КТП-1х160, 2шт КТП-1х250 и 2шт БКТП-2*400 ;

- с. Заповедное –1шт КТП-1х63.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 5,1км, в том числе:

- п.Краснопартизанский – 4,4 км;

- с. Заповедное – 0,7км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

# 14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 417 номеров (по состоянию на 01.01.2009 года – 148 номеров).

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС;

создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать  развиваться  в  поселках и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  поселка  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиовещание

В поселках доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное  вещание

В населенных пунктах поселения транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

# 14.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемые проектом схемы имеют цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа, отвод дождевых вод.

- Организация рельефа, отвод дождевых вод

В п. Краснопартизанский разработанная схема ливнестоков дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории  с учетом характера рельефа открытой сетью ливнестоков: по лоткам проезжей части, с устройством водопропускных труб на пересечениях с проезжей частью. Далее вода отводится в пруды-отстойники.

Для перехвата и отведения воды из замкнутых понижений открытый водоотвод не представляется возможным из-за холмистости рельефа. Поэтому проектом предлагается закрытая магистральная сеть дождевой канализации, к которой также возможно подключение открытых водостоков в виде канав и лотков через колодец с отстойной частью. Дождевая канализация отводится на очистные сооружения и после очистки в реку.

Ведомость объемов работ п. Краснопартизанский

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 1. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø450 | м | 280 |
|  | Ø500 | м | 490 |
|  | Ø700 | м | 840 |
|  | Ø800 | м | 480 |
|  | Ø900 | м | 230 |
|  | Ø1000 | м | 650 |
|  | Ø1100 | м | 240 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 2. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 30/90» Ø1200 | шт | 1 |
| 3. | Пескоотделитель «Flotenk — OP10000» (5,20 x 1,60) | шт | 1 |
| 4. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ30» (6,70 х 1,80) | шт | 1 |
| 5. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB30» (6,30 х 1,80) | ш | 1 |
| 6. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK30» Ø1200 | шт | 1 |
| 7. | Регулирующий резервуар (30,0 х 26,0) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 8. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø250 | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос SE1.80.100.22.4 N = 2,9КВт n = 1445об/мин Масса - 101кг | шт | 1 |
| 10. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 1710/1330 |
| 11. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 6 |
| 12. | Пруд-отстойник | шт | 2 |

В с. Заповедное отвод дождевых и талых вод осуществляется открытым способом. Вдоль основных дорог устраиваются водоотводные канавы, направляющие сток на очистку в проектируемые пруды-отстойники. После очистки осуществляется выпуск в балку.

Ведомость объемов работ с. Заповедное

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 2 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 860/670 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 1 |

# 15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

Одной из особенностей муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Краснопартизанского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

# 17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от автодорог

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

# 17.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение мероприятий, направленных на создание и повышение эффективности очистных сооружений

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- уборка мусора и иных загрязнений  вдоль береговой линии по балкам

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон.

# 17.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку.

# 17.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

  - Ликвидировать и рекультивировать свалку у с.Заповедное.

2.. Модернизация  на расчетный срок существующую свалку у п. Краснопартизанский под единый для всего поселения   полигон ТБО.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

6. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

# 17.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Краснопартизанском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Краснопартизанского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

# 18.2. Мероприятия по ЧС природного характера.

# 18.2.1. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

# 18.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

# 18.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Анализ, имевших место на территории населенных пунктов, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. На территории МО Краснопартизанское сельское поселение  имеется пожарное депо на территории гаража ОАО  «Красный партизан» (п. Краснопартизанский) с одной специализированной автоцистерной – АЦ-30-53. Наиболее удаленная точка возможного пожаротушения находится на расстоянии 34 км от пожарного депо.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство новых пожарных депо и формирование пожарных охран.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Краснопартизанского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения средствами проводной связи и радиосвязи.

2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана Краснопартизанского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития населенного пункта.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории населенного пункта, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Краснопартизанского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.