Приложение № 1

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района П.Я.Сидоренко __________________20___г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к концессионному соглашению в отношении объектов системы водоснабжения расположенных на территории  п.Краснопартизанский муниципального образования Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского  района Ростовской области, в целях ремонтно-восстановительных работ на объектах системы водоснабжения.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Название объекта | Объект системы водоснабжения – водопроводная сеть по ул. Центральная, Ленина, Садовая, Южная, Степная; |
| Местонахождение объекта | Ростовская область, Ремонтненский район, п.Краснопартизанский |
| Основание для выполнения ремонтно-восстановительных работ | Утвержденный комиссионный дефектный акт и смета на ремонтно-восстановительные работы |
| Заказчик ремонтно-восстановительных работ | Муниципальное образование «Краснопартизанское сельское поселение», в лице Главы сельского поселения Сидоренко П.Я. |
| Подрядная организация | Определяется по результатам настоящего конкурса |
| Вид работ | Ремонтно-восстановительные работы |
| Состав выполняемых работ | В составе ремонтно-восстановительных работ по объекту предусмотреть следующие виды работ: земляные работы, - замена, прочистка трубопроводов; - очистка колодцев и т.д. и т.п. |
| Особые условия | - предусмотреть работу системы при выполнении ремонтно-восстановительных работ (отключение из работы объекта, трубопровода) |
| Основные технико-экономические показатели объекта | - протяженность трубопровода, 8600м; - начало объекта а)от водонапорной башни ВБ-I,расположенной на расстоянии 400 м на северо-восток от п.Краснопартизанский б) от водонапорной башни ВБ-II,расположенной на расстоянии 400 м на северо-восток от п.Краснопартизанский окончание обекта: п.Краснопартизанский – 7,85 км кольцевой тип сети, 0,25 км тупиковый тип сети с.Заповедное -0,5 км тупиковый тип сети Вода в два резервуара объемом по 250 куб.м поступает с насосной станции НС-6(Подгорненский участок ГУП РО УРСВ) и перекачивается насосной станцией (насосами –К-80-65-160 -2шт ,К-65-50-160- 1 шт) в водонапорные башни – 2шт объемом по 25 куб.м или непосредственно в водопроводную сеть путем регулирования задвижками в колодце К-I, затем вода распределяется двумя магистральными путями через задвижки в К-II:1) по улицам Степная, Южная с выходом на кольцо по ул.Садовая 2) по ул.Центральная с дальнейшим разветвлением в К-XXIX по улицам Центральная и Ленина, идущими параллельно, с выходом на кольцо по ул.Садовая. Между колодцами K-V и K-XXX проложен трубопровод, кольцующий оба магистральные пути. Водопровод состоит: Из асбестоцементных труб-6800м Из полиэтиленовых труб – 1800м При проведении ремонтных работ учитывать: - диаметр трубопровода 100 мм; - рабочее давление 1,6 Мпа; -укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметром 150 мм; - материал трубопровода –труба ПЭ 100 SDR 17; -установка седелок, диаметр 160*1 и 160*2 ; -седелочный отвод диаметр 160 мм ; -установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметр 50 мм; -установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметр 100 мм; - установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметр 150 мм; - промывка с дезинфекцией трубопровода диаметром 150 мм; - устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых на сульфатостойком цементе; - люки полимерно-композитные. |
| 10.Основные требования к строительным материалам, и технологическому оборудованию | Ремонтно-восстановительные работы по замене оборудования, трубопровода и запорной арматуры осуществлять без изменения технических характеристик. При работе использовать только сертифицированные в РФ строительные материалы и технологическое оборудование Ремонтно-восстановительные работы выполнить согласно действующим строительным нормам и правилам |

Согласовано: